## Slide 2
Lkj
  Lkj
  Qcsdv
  Cs:;m;
    Mù;m;
    Ùm;ùm

## Slide 3: 02 Chaîne fonctionnelle

## Slide 4: Chaine fonctionnelle de l’axe
Acquérir
Détecteur fin de course
Info de position issue du pilote moteur
Codeur incrémental
Camera
Accéléromètre
Traiter
Carte eMOTRONIC
Communiquer
Carte eMOTRONIC
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Carte eMOTRONIC
Convertir
Moteur pas à pas
Transmettre
Poulie courroie
Parallélogramme indéformables
Ordres (PWM)
Tête d’impression
Tête d’impression en mouvement
Tête d’impression à l’arrêt
230 V
xx V
Les détecteurs de fin de course permettent l’initialisation des codeurs.
Tous les autres capteurs sont à but pédagogique

## Slide 5: Chaine fonctionnelle de la tête chauffante
Acquérir
Thermistance
Traiter
Carte eMOTRONIC
Communiquer
Carte eMOTRONIC
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Carte eMOTRONIC
Convertir
Résistance chauffante
Transmettre
Bloc aluminium
Ordres
Tête d’impression
Tête d’impression chaude
Tête d’impression froide
230 V
xx V
La thermistance permet d’assurer la régulation en température de la buse.
24 V