## Slide 1: MaxPID
Éléments de corrigés des tp

## Slide 3: 02 Chaîne fonctionnelle

## Slide 4: Chaine fonctionnelle du MaxPID
Mécanisme
Stator + Rotor – Vis + Ecrou + Bras
Acquérir
Capteur de courant
Génératrice tachymétrique
Potentiomètre rotatif
(Codeur sur le Maxpid-E)
Traiter
Carte de traitement
Carte EPOS
Communiquer
Carte de comm
Carte EPOS
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Hacheur
Convertir
Moteur à courant continu
Transmettre
Vis – écrou à billes
Pas : 4 mm
Ordres (PWM)
Bras
Bras en position finale
Bras en position initiale
230 V
xx V
Tous les capteurs sont nécessaires au bon fonctionnement du système.
xx V
Transmettre

## Slide 5: Chaine fonctionnelle du MaxPID
Tous les capteurs sont nécessaires au bon fonctionnement du système.

## Slide 6: 07 Modélisation composants ou phénomènes

## Slide 7: 09 Dimensionnement d’un actionneur en dynamique

## Slide 8
Objectif :
  On souhaite déterminer le couple maximal et la vitesse maximale d’un moteur pour pouvoir déplacer une charge de XXX kg en moins de XXXX s.
Modèle
Expérimentation : première approche pour avoir une estimation de la puissance
  Protocole Expérimental
    Montée, avec un chargement maximal, et un échelon de position
    Mesure de la vitesse grâce à la génératrice tachymétrique ou au codeur/potentiomètre
    Meure du couple moteur grâce au courant…
Convertir
Moteur à courant continu
Transmettre
Mécanisme
xx V

## Slide 9: Stratégie – TEC
Energie cinétique
  Ensemble stator
  Ensemble rotor
  Ecrou
  Ensemble bras
Puissance intérieure
  Puissance dans les liaisons
  Puissance du mpteur
  Puissance dissipée par frottements
Puissance extérieure
  Puissance de la pesanteur
  Puissance dans les liaisons
  Puissance dissipée par frottements
Puissance dissipée par frottements (intérieurs et extérieurs)
Il est rarement possible de déterminer les frottements dans chacune des liaisons. On cherche donc souvent un modèle de frottement « ramené » à un des mouvements.

## Slide 10: Stratégie TEC Energie cinétique
Energie cinétique
  Relation cinématique
    Expérimentalement
    Avec la documentation
  Energie cinétique ensemble stator
    Inertie stator : peser stator + SW
  Energie cinétique ensemble rotor
  Energie cinétique écrou
  Energie cinétique ensemble bras
    Documentation
  Inertie du réducteur
    Documentation
  Inertie de la poulie
  Inertie codeur ?
  Masse en translation
    Documentation
    Expérimentation
Ensemble stator
Ensemble rotor
  Au final, pour l’ensemble rotor :

## Slide 11: Stratégie TEC Energie cinétique
Energie cinétique
  Relation cinématique
    Expérimentalement
    Avec la documentation
  Energie cinétique ensemble stator
    Inertie stator : peser stator + SW
  Energie cinétique ensemble rotor
  Energie cinétique écrou
  Energie cinétique ensemble bras
    Documentation
  Inertie du réducteur
    Documentation
  Inertie de la poulie
  Inertie codeur ?
  Masse en translation
    Documentation
    Expérimentation
Ensemble écrou (E=3)
    - Hypothèse écrou est en
Bras : rotation autour d’un axe fixe
  Inertie du bras en sur l’axe :
  Masses ponctuelles

## Slide 12: Stratégie TEC Puissances
Puissances dans les liaisons
  Hypothèses des liaisons parfaites
  Savoir montrer que hypothèse RSG puissance nulle
  Hypothèse de courroie non déformable
Puissance du moteur
  Dans le moteur à courant continu :

## Slide 13: Stratégie TEC Evaluation de la puissance dissipée par frottement
Choix d’un modèle
  Vérifier expérimentalement si les frottements dépendent de la vitesse ou non.
  Les évaluer le cas échéant…