## Slide 1: BGR – Axe boule
Boule en mouvement
Acquérir
Codeur incrémental
Inclinomètre
Traiter
Carte de commande EPOS
Communiquer
Communiquer
Alimenter
Transformateur Alimentation 24 V
Distribuer
Hacheur – Carte EPOS
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épi (92,70)
Ordres (PWM)
Axe Boule en mouvement
Boule à l’arrêt
Prise secteur

## Slide 2: BGR – Axe optique
Viseur en mouvement
Acquérir
Codeur incrémental
Gyromètre NavG-01
Traiter
Carte de commande EPOS
Communiquer
Communiquer
Alimenter
Transformateur Alimentation 24 V
Distribuer
Hacheur – Carte EPOS
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épi (26)
Ordres (PWM)
Axe optique en mouvement
Viseur à l’arrêt
Prise secteur

## Slide 3: Bras Beta – Axe de Rotation
Acquérir
Codeur incrémental
Détecteur à contact
Traiter
Microcontrôleur myRIO
Communiquer
Microcontrôleur myRIO
Alimenter
Transformateur Alimentation xx V
Distribuer
Hacheur
(Variateur)
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épicycloïdal
+ Train simple
Ordres (PWM)
Axe de rotation R
Bras en rotation
Bras à l’arrêt
Prise secteur

## Slide 4: Bras Beta – Axe de translation
Acquérir
Codeur incrémental
Détecteur à contact
Traiter
Microcontrôleur myRIO
Communiquer
Microcontrôleur myRIO
Alimenter
Transformateur Alimentation xx V
Distribuer
Hacheur
(Variateur)
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épicycloïdal
+ Pignon crémaillère
Ordres (PWM)
Axe de translation T
Bras en translation
Bras à l’arrêt

## Slide 5: Cheville NAO
Acquérir
Capteur MRE (Sortie moteur et sortie réducteur)
Résistance Shunt
Traiter
Carte DSPic
Communiquer
Tranceiver
Liaison USB
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Hacheur
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train simple
Ordres (PWM)
Axe de tangage (ou Roulis)
Cheville en mouvement
Cheville à l’arrêt
230 V
18 V

## Slide 6: Comax
Codeur, ampèremètre et capteur d’effort sont nécessaires au bon fonctionnement du système.

## Slide 7: Chaine fonctionnelle du Control’X
Acquérir
Détecteurs fin de course
Codeur incrémental
Capteur de tension
Capteur de courant
Génératrice tachymétrique
Règle magnétique
Capteur d’effort
Traiter
Carte de commande NI
Processeur du PC
Communiquer
Carte de commande NI
PC
Alimenter
Alimentation à découpage
Distribuer
Pont en H 4Q (Variateur ESCON)
Convertir
Moteur à courant continu
Transmettre
Train épicycloïdal
Joint de Oldham
Poulie courroie
Ordres (PWM)
Chariot
Chariot en position finale
Chariot en position initiale
230 V
44 V
Les détecteurs de fin de course permettent l’initialisation des codeurs.
Le codeur incrémental (ou la règle magnétique selon le choix) permet de contrôler la position du chariot. Le capteur de courant peut être utilisé pour une régulation de courant.
Tous les autres capteurs sont à but pédagogique.
40 V

## Slide 8: Chaine fonctionnelle du MaxPID Attention, Différent du Maxid-E
Tous les capteurs sont nécessaires au bon fonctionnement du système.

## Slide 9: Chaine fonctionnelle du Moteur à courant continu
Acquérir
Encodeur à effet Hall 2 canaux (48 tops/tour)
Voltmètre/Ampèremètre
Traiter
Carte Arduino MEGA
Communiquer
Carte Arduino MEGA
PC
Alimenter
Transformateur
(Redresseur, Filtre, convertisseur)
Distribuer
Hacheur
(Carte de puissance)
Convertir
Moteur à courant continu
Transmettre
Réducteur
(1:34)
Ordres (PWM)
Arbre réducteur
Arbre en position angulaire finale
Arbre en position angulaire initiale
230 V
7,5 V
Le codeur est indispensable pour réaliser l’asservissement en position du moteur.
Il n’y a pas forcément de réducteur ou de codeur sur un MCC
7,5 V

## Slide 10: Robot à câbles RC4
Acquérir
Détecteur fin de course
Capteur de courant moteur
Codeur incrémental 8192 impulsions par tour
Capteur d’effort
Traiter
Carte EPOS
Communiquer
Tranceiver
Liaison USB
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Hacheur
Carte EPOS
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épicycloïdal (18)
Tambour
Poulie
Ordres (PWM)
Enrouleur
Mobile en mouvement
Mobile à l’arrêt
230 V
18 V
24 V
Le capteur d’effort est un capteur présent uniquement pour des raisons pédagogiques.
Les détecteurs de fin de course permettent l’initialisation des codeurs.
Les codeurs sont indispensables pour connaître l’enroulement des câbles.
Les capteur de courant sont utilisés par la boucle d’asservissement du moteur.

## Slide 11: I3D – Chaine fonctionnelle de l’axe
xx V
Acquérir
Détecteur fin de course
Info de position issue du pilote moteur
Codeur incrémental
Camera
Accéléromètre
Traiter
Carte eMOTRONIC
Communiquer
Carte eMOTRONIC
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Carte eMOTRONIC
Convertir
Moteur pas à pas
Transmettre
Poulie courroie
Parallélogramme indéformables
Ordres (PWM)
Tête d’impression
Tête d’impression en mouvement
Tête d’impression à l’arrêt
230 V
xx V
Les détecteurs de fin de course permettent l’initialisation des codeurs.
Tous les autres capteurs sont à but pédagogique

## Slide 12: I3D – Chaine fonctionnelle de la tête chauffante
Acquérir
Thermistance
Traiter
Carte eMOTRONIC
Communiquer
Carte eMOTRONIC
Alimenter
Alimentation
Distribuer
Carte eMOTRONIC
Hacheur
Convertir
Résistance chauffante
Transmettre
Bloc aluminium
Ordres
Tête d’impression
Tête d’impression chaude
Tête d’impression froide
230 V
xx V
La thermistance permet d’assurer la régulation en température de la buse.
24 V