## Slide 1: Moteur à courant continu + Réducteur + Codeur
Éléments de corrigés des tp

## Slide 2: Codeur incrémental
Voie A
Voie B
https://www.geogebra.org/material/iframe/id/hjj3hzjn/width/600/height/810/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false
Incréments

## Slide 3: Codeur & Arduino
Lorsque A change de sens :
  Si A et B sont vrais j’incrémente
  Si A et B sont faux j’incrémente
Lorsque B change de sens :
  Si A est faux et B est vrai j’incrémente
  Si A est vrai et B est faux j’incrémente
    … il faudrait donc définir une fonction basée sur l’interruption de la voie B pour disposer de la pleine résolution.
Voie A
Voie B

## Slide 4: Hacheur
TTT

## Slide 5: 02 Chaîne fonctionnelle

## Slide 6: Chaine fonctionnelle du Control’X
Acquérir
Encodeur à effet Hall 2 canaux (48 tops/tour)
Voltmètre/Ampèremètre
Traiter
Carte Arduino MEGA
Communiquer
Carte Arduino MEGA
PC
Alimenter
Transformateur
Distribuer
Hacheur
(Carte de puissance)
Convertir
Moteur à courant continu
Transmettre
Réducteur
(1:34)
Ordres (PWM)
Arbre réducteur
Arbre en position angulaire finale
Arbre en position angulaire initiale
230 V
7,5 V
Le codeur est indispensable pour réaliser l’asservissement du moteur.
7,5 V