## Slide 2: Mise en service du BGR

## Slide 4: Chaine Fonctionnelle

## Slide 5: BGR – 300 – Axe boule
Boule en mouvement
Acquérir
Codeur incrémental
Inclinomètre
Traiter
Carte de commande EPOS
Communiquer
Communiquer
Alimenter
Transformateur Alimentation 24 V
Distribuer
Hacheur – Carte EPOS
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épi (92,70)
Ordres (PWM)
Axe Boule en mouvement
Boule à l’arrêt
Prise secteur

## Slide 6: BGR – 300 – Axe boule
Viseur en mouvement
Acquérir
Codeur incrémental
Gyromètre NavG-01
Traiter
Carte de commande EPOS
Communiquer
Communiquer
Alimenter
Transformateur Alimentation 24 V
Distribuer
Hacheur – Carte EPOS
Convertir
Moteur CC
Transmettre
Train épi (26)
Ordres (PWM)
Axe optique en mouvement
Viseur à l’arrêt
Prise secteur

## Slide 7: Modèle cinématique

## Slide 8: Modélisation cinématique Schéma d’architecture
Représenter l’architecture des liaisons du système
Concevoir les liaisons d’un système
Méthode statique
  Pivot entre 1 et 0
  Pivot entre 2 et 1
  Pivot entre 3 et 2
  On peut isoler les pièces 1, 2 et 3
  6 liaisons pivot, 5 inconnues statiques dans une liaison pivot
L’hyperstatisme permet de garantir une plus grande rigidité du mécanisme.
Il faut s’assure d’une excellente coaxialité entre les liaisons pivot pour garantir l’assemblage et le fonctionnement du système.
M
M
0
1
2
3

## Slide 9: Modélisation cinématique Schéma cinématique minimal
Déterminer les lois de mouvement (en cinématique ou dynamique)
Méthode statique
Remarque : aucun intérêt de déterminer l’hyperstatisme sur une chaîne ouverte
  Pivot entre 1 et 0
  Pivot entre 2 et 1
  Pivot entre 3 et 2
  On peut isoler les pièces 1, 2 et 3
  3 liaisons pivot, 5 inconnues statiques dans une liaison pivot
M
0
1
2
3